## Slide 1: 作业
P253：1，2，4，10，12，16

## Slide 2
  6.1 指令包括哪几部分？各表示什么含意？
解：
  指令包括操作码和地址码
  操作码：用来指明该指令所要完成的操作，即定义指令的功能
  地址码：用来寻找执行指令所需要的操作数，即操作数的地址信息。

## Slide 3
  6.2 在一地址指令、二地址指令中，如何指定二个操作数地址？如何存放操作结果？
  解：
  一地址指令：由指令中的地址码提供源操作数，另一操作数隐含指定（一般指累加器ACC）；操作结果也存放在隐含规定的寄存器（一般指累加器ACC）中，即目的操作数隐含指定，源操作数由指令中的地址码指定。
   二地址指令：由指令的两个地址码分别指定两个操作数；操作结果也存入其中一个地址码指定的操作数（目的操作数）。

## Slide 4
  6.4 某机器字长16位，采用单字长指令，每个地址码6位。试采用操作码扩展技术，设计14条二地址指令，80条一地址指令，60条零地址指令。请给出指令编码示意图。

## Slide 5
解
 | 操作码 4位 | 地址码 6位 | 地址码 6位
二地址指令 | 0000 … 1101 | A1 | A2
 | 操作码 10位 | 地址码 6位
一地址指令 | 1110 00_0000 … 1110 11_1111 1111 00_0000 … 1111 00_1111 | A1
 | 操作码 16位
零地址指令 | 1111 01_0000 000000 … 1111 01_0000 111011

## Slide 6
  6.10 某机16位字长指令格式如下：
  其中：D是形式地址，采用补码表示（包括一位符号位）；
  M是寻址方式
    M=0 立即寻址；M=1 直接寻址（这时D为地址，是无符号数）；
    M=2 间接寻址；M=3 变址寻址（变址寄存器RI，16位）；
    M=4 基址寻址（基址寄存器Rb，16位）； M=5相对寻址。
    该指令格式最多可以定义多少种不同的操作？立即寻址操作数范围是多少？
    写出各种寻址方式的有效地址的计算表达式。
    各种寻址方式时能访问的最大主存空间范围是多少？
OP 5位 | M 3位 | D 8位

## Slide 7
解：
  1）32, -128 -+127
  2)
    立即寻址：无有效地址
    直接寻址：EA=D
    间接寻址：EA=(D)
    变址寻址：EA=(RI)+D
    基址寻址：EA=(Rb)+D
    相对寻址：EA=(PC)+D
  3)
    立即寻址：无
    直接寻址：0-255
    间接寻址：0-216-1，即0-65535
    变址寻址：0-216-1+127， 0-216+126
    基址寻址：0-216-1+127 ， 0-216+126
    相对寻址： 0-216-1+127， 0-216+126

## Slide 8
  6.12 假设相对寻址的转移指令占两个字节，第一个字节是操作码和寻址方式，第二个字节是相对偏移量，用补码表示。若当前转移指令的第一字节所在地址为0019H，且CPU每取出一个字节指令便会自动执行（PC）+1→PC操作。请问当转移地址分别为 0006H和0025H时，相对转移指令第二字节的内容是什么？
解：
  取完第二个字节指令后，PC=001BH
  转移地址计算为：PC= 001BH+offset
  PC=0006H，offset=0006H-001BH=FFEBH，8位偏移量EBH
  PC=0025H，offset=0025H-001BH=000AH，8位偏移量0AH

## Slide 9
  设某机寄存器字长16位，用16进制表示，已知：变址寄存器内容为0004H，PC的内容为0003H，内存中部分单元内容如下：
  指令为双字长指令，格式如下：
地址： 内容 地址：内容
0002H：000AH 0007H：000AH
0003H：0002H 0008H：0002H
0004H：0007H 0009H：0003H
0005H：0004H 000AH：0009H
0006H：0005H 000BH：0008H
操作码，寻址方式码，寄存器号(16位)
直接地址/间接地址/立即数/相对位移量/形式地址(16位)

## Slide 10
若当前指令分别为下列寻址方式时，试求出操作数填入下表。
寻址方式 | 操作数
直接 | 000AH
间接 | 0009H
立即 | 0007H
变址 | 0008H