## Slide 2: 第五章 存储体系
存储体系概述
高速存储器
5.4
主存储器与CPU的连接
5.3
5.2
5.1
存储保护
5.8
高速缓冲存储器Cache
外存储器
5.7
虚拟存储器
5.6
5.5
IA32架构的存储系统举例
作业
5.9
主存储器

## Slide 3: 5.1 存储体系概述
一个二进制位（bit）是构成存储器的最小单位；字节（8bits）是数据存储的基本单位。
单元地址是内存单元的唯一标志。
存储器具有两种基本的访问操作：读和写。
存储器的分类
主存储器的性能指标
存储器的层次结构
一
二
三

## Slide 4: 一、存储器的分类
1、计算机存储系统中的存储器分类
  （1）按存储介质分类
    半导体器件：半导体存储器（RAM、ROM，用作主存）
    磁性材料：磁表面存储器（磁盘、磁带，用作辅存）
    光介质：光盘存储器（用作辅存）
  （2）按存取方式分类
    随机存取存储器：存储器中任何存储单元的内容都能被随机存取，且存取时间和存储单元的物理位置无关（主存）
    顺序存取存储器：存取时间和存储单元的物理位置有关 （磁盘、磁带）
    相联存储器：按内容访问。

## Slide 5: 一、存储器的分类
1、计算机存储系统中的存储器分类
  （3）按存储器的读写功能分类
    只读存储器（ROM）：一般隐含指随机存取。
    读写存储器（RAM）：一般隐含指随机存取。
  （4）按信息的可保存性分类
    永久记忆的存储器：又称非易失性存储器，在断电后还能保存信息（辅存、ROM）
    非永久记忆的存储器：又称易失性存储器，在断电后信息丢失（主存中的RAM）

## Slide 6: 一、存储器的分类
  （5）按在计算机系统中的作用分类
    主存储器：又称内存，为主机的一部分，用于存放系统当前正在执行的数据和程序，属于临时存储器。
    辅助存储器：又称外存，为外部设备，用于存放暂不用的数据和程序，属于永久存储器。
CPU
内存储器
外存储器
I/O指令
非IO指令
OS调度
DMA

## Slide 7: 一、存储器的分类
2、计算机的主存储器分类
  主存的地位：在现代计算机中，主存储器处于全机的中心地位。
  主存的分类：要求为随机存取、快速
    随机读写存储器（RAM）
    只读存储器（ROM）
      掩膜式只读存储器（MROM）
      可编程只读存储器(PROM)
      可擦除可编程序的只读存储器(EPROM)
      电可擦除的可编程序的只读存储器(E2PROM)
    闪存(Flash memory) ：介于EPROM和E2PROM之间的永久性存储器

## Slide 8: 存储器分类综述
主存储器
辅助存储器
存储器
RAM
ROM
SRAM
DRAM
磁盘
光盘
软盘
硬盘
→Cache
磁带
MROM
PROM
EPROM
E2PROM
CD-ROM
WORM
EOD

## Slide 9: 二、主存储器的性能指标
1、存储容量：
指存储器可容纳的二进制信息量，描述存储容量的单位是字节或位。
量化单位：
  1K＝210 1M＝220 1G＝230 1T＝240
  1P＝250 1E＝260
存储器芯片的存储容量＝存储单元个数×每存储单元的位数
兆mega
千兆giga
太tera
千kilo
Exa
Peta

## Slide 10: 二、主存储器的性能指标
2、存储速度：由以下3个方法来衡量。
  存取时间（Memory Access Time）：指启动一次存储器操作到完成该操作所需的全部时间。存取时间愈短，其性能愈好。通常存取时间用纳秒（ns＝10－9s）为单位。
  存储周期（Memory Cycle Time）：指存储器进行连续两次独立的存储器操作所需的最小间隔时间。
    通常存取周期TC大于存取时间tA ，即TC≥tA。
  存储器带宽：是单位时间里存储器所能存取的最大信息量，存储器带宽的计量单位通常是位/秒（bps）或字节/秒，它是衡量数据传输速率的重要技术指标。

## Slide 11: 二、主存储器的性能指标
3、存储器的价格：用每位的价格来衡量。
  设存储器容量为S，总价格为C，则位价为C/S(分/位)。
  它不仅包含了存储元件的价格，还包括为该存储器操作服务的外围电路的价格。
4、可靠性：指存储器正常工作（正确存取）的性能。
5、功耗：存储器工作的耗电量。
存储容量、速度和价格的关系：
  速度快的存储器往往价格较高，容量也较小。
  容量、速度和价格三个指标是相互制约的。

## Slide 12: 三、存储器的层次结构
访问速度越来越快
存储容量越来越大，每位的价格越来越便宜

## Slide 13
存储器的主要性能特性比较
存储器 层次 | 通用 寄存器 | Cache | 主 存储器 | 磁盘 存储器 | 脱机 存储器
存储周期 | <10ns | 10～60 ns | 60～300ns | 10～30 ms | 2～20 min
存储容量 | <512B | 8KB～2MB | 32MB～1GB | 1GB～1TB | 5GB～10TB
价格 | 很高 | 较高 | 高 | 较低 | 低
材料工艺 | ECL | SRAM | DRAM | 磁表面 | 磁、光等
ms（毫秒），μs（微秒），ns（毫微秒）
1s=1000ms，1ms=1000 μs

## Slide 14: 存储器的主要性能特性比较（2004年）
存储器 | 芯片最大容量 | 典型TA | 价格（每GB）
SRAM | 1M×8位 | 0.5-5ns | $4000-$10000
DRAM | 512M×1位 | 50-70ns | $100-$200
磁盘 | —— | 5-20ms | $0.5-$2

## Slide 15
RAMBUS内存条
DDR 内存条
内存

## Slide 16
硬盘
磁盘片
磁头
马达
磁头驱动
辅助电路

## Slide 17
软盘
写保护

## Slide 18
磁带

## Slide 19
光盘驱动器

## Slide 20
优盘

## Slide 21: 5.2 主存储器
特点：
  ①主存储器可以被CPU直接存取（访问）。
  ②一般由半导体材质构成。
  ③随机存取：读写任意存储单元所用时间是相同的，与单元地址无关。
  ④与辅存相比，速度快，价格高，容量小。

## Slide 22: 5.2 主存储器
对主存的操作：
  读存储器操作：
    送地址到AB；
    发读信号；
    从DB上接收数据到目的部件
  写存储器操作：
    送地址到AB，送数据到DB；
    发写信号；
    等待写操作完成

## Slide 23: 5.2 主存储器
主存储器按其功能可分为RAM和ROM。
随机读写存储器RAM
只读存储器ROM
高性能的主存储器
一
二
三

## Slide 24: 一、随机读写存储器RAM

## Slide 25: 一、随机读写存储器RAM
静态存储器（SRAM）
1
动态存储器（DRAM）
2
SRAM和DRAM的对比
3

## Slide 26: 1、静态存储器（SRAM）
静态存储器
（SRAM）
（1）SRAM存储位元
（2）SRAM存储器
（3）SRAM存储器的特点

## Slide 27: （1）SRAM存储位元
“1” 状态：T1截止，T2导通
  A点= H/L？ B点= H/L？
“0”状态： T2截止，T1导通
  A点= H/L？ B点= H/L？
六管MOS静态存储器结构-NMOS
T1、T2：工作管
T3、T4：负载管
T5、T6：门控管
H
H
L
L

## Slide 28: （1）SRAM存储位元
平时：X地址译码线=L；门控管T5、T6截止，D线、D线与A、B点隔离
读：X地址译码线=H；门控管T5、T6导通，D线←A、D线←B点
  读“0”：D线=L、D线=H
  读“1”：D线=H、D线=L
写：X地址译码线=H；门控管T5、T6导通，D线→A、D线→B点
  写“0”：D线=L、D线=H
  写“1”：D线=H、D线=L
（1）SRAM存储位元

## Slide 29: （2）SRAM存储器
地址译码方式：
  线性译码方式：n位地址线，经过一维译码后，有2n根选择线。
    N=12，则选择线有212=4096根
Wi

## Slide 30: （2）SRAM存储器
  双向译码方式：n位地址分为行、列地址分别译码，有2n/2+1根选择线
  N=12，则行地址6位，行选择线有26=64根；列地址6位，列选择线有26=64根；共128根。
  选择线大大减少

## Slide 31: 2114 SRAM存储器
1K×4位
行地址：6位
列地址：4位
阵列：64×64
2114
地址线10根
A9～A0
D3～D0
CS
WE
片选线
写使能
数据线4根
CS | WE | 功能
H | × | 无操作，D3-D0高阻抗
L | H | 读操作， D3-D0为输出
L | L | 写操作，D3-D0为输入

## Slide 32: S R A M的读写时序
地址有效
读信号有效片选有效
数据输出
地址有效
数据有效
写信号有效片选有效
读操作：
写操作：

## Slide 33: （3）SRAM存储器的特点
使用双稳态触发器表示0和1代码。
电源不掉电的情况下，信息稳定保持（静态）。
存取速度快，集成度低（容量小），价格高。
常用作高速缓冲存储器Cache。

## Slide 34: 2、动态存储器（DRAM）
（4）
（3）
（2）
（1）
DRAM存储位元
DRAM存储器
DRAM的刷新方式
DRAM存储器的特点

## Slide 35: （1）DRAM存储位元
“1”状态：电容C上有电荷
“0”状态：电容C上无电荷
单管MOS动态存储器结构
平时：字线=L，T截止，数据线与C隔离
读：字线=H，T导通
  读“0”：C上无电荷流入数据线
  读“1”：C放电，电荷流入数据线（破坏性读出）
写：字线=H，T导通
  写“0”：数据线=L，C若有电荷则放电
  写“1”：数据线=H，对C充电
再生：读出后信息可能被破坏，需要重写。
刷新：经过一段时间后，信息可能丢失，需要重写。

## Slide 36: （2）DRAM存储器
DRAM的位单元扩展成存储器，与SRAM不同的地方：
  采用双向译码；（∵容量大）
  芯片地址引脚Ai：
    约为存储器地址码位数的一半；
    行、列地址分时送入；
    如何区分地址引脚上的地址是行地址还是列地址？
  控制引脚：使用行地址选通信号RAS和列地址选通信号CAS来区分行列地址；
    先送行地址，再送列地址；即RAS先有效，CAS后有效；
  含刷新和再生电路；

## Slide 37: （2）DRAM存储器
4M×4位的DRAM

## Slide 38: DRAM的读/写过程
行地址选通信号RAS#的下降沿时送行地址，列地址选通信号CAS#的下降沿时送列地址，且必须在RAS#有效后， CAS#才能有效。

## Slide 39: （3）DRAM的刷新方式
刷新操作：即是按行来执行内部的读操作。由刷新计数器产生行地址，选择当前要刷新的行，读即刷新，刷新一行所需时间即是一个存储周期。
刷新周期：从上一次刷新结束到下一次对整个DRAM全部刷新一遍为止，这一段时间间隔称为刷新周期。
单元刷新间隔时间：DRAM允许的最大信息保持时间；一般为2ms。
刷新行数：单个芯片的单个矩阵的行数。
  对于内部包含多个存储矩阵的芯片，各个矩阵的同一行是被同时刷新的。
  对于多个芯片连接构成的DRAM，DRAM控制器将选中所有芯片的同一行来进行逐行刷新。
刷新方式：集中式刷新、分散式刷新和异步式刷新。

## Slide 40: 集中式刷新
在2ms单元刷新间隔时间内，集中对128行刷新一遍，所需时间128×500ns=64μs，其余时间则用于访问操作。
在内部刷新时间（64μs）内，不允许访存，这段时间被称为死时间。
例：64K×1位DRAM芯片中，存储电路由4个独立的128×128的存储矩阵组成。设存储器存储周期为500ns，单元刷新间隔是2ms。

## Slide 41
分散式刷新
在任何一个存储周期内，分为访存和刷新两个子周期。
  访存时间内，供CPU和其他主设备访问。
  在刷新时间内，对DRAM的某一行刷新。
系统存储周期为存储器存储周期的两倍，即500ns×2＝1μs。
刷新周期缩短，为128×1μs ＝128μs。
但是：在2ms的单元刷新间隔时间内，对DRAM刷新了2ms÷128μs=15遍。

## Slide 42
异步刷新采取折中的办法，在2ms内分散地把各行刷新一遍。
避免了分散式刷新中不必要的多次刷新，提高了整机速度；同时又解决了集中式刷新中“死区”时间过长的问题。
刷新信号的周期为2ms/128=15.625μs。让刷新电路每隔15μs产生一个刷新信号，刷新一行。
异步式刷新

## Slide 43: （4）DRAM存储器的特点
使用半导体器件中分布电容上有无电荷来表示0和1代码。
电源不掉电的情况下，信息也会丢失，因此需要不断刷新。
存取速度慢，集成度高（容量大），价格低。
常用作内存条。

## Slide 44: 3、SRAM和DRAM的对比
比较内容 | SRAM | DRAM
存储信息0和1的方式 | 双稳态触发器 | 极间电容上的电荷
电源不掉电时 | 信息稳定（静态） | 信息会丢失（动态）
刷新 | 不需要 | 需要
集成度 | 低 | 高
容量 | 小 | 大
价格 | 高 | 低
速度 | 快 | 慢
适用场合 | Cache | 主存
易失性 | 是 | 是

## Slide 45: 二、只读存储器ROM
MROM
PROM
EPROM
E2PROM
Flash Memory

## Slide 46: EPROM存储器 2764
EPROM存储器 2764(8K×8bits)
E2PROM 28C64
(8K×8bits)
Flash Memory

## Slide 47: 几种非易失性存储器的比较
存储器 | 类别 | 擦除方式 | 能否单字节修改 | 写机制
MROM | 只读 | 不允许 | 否 | 掩膜位写
PROM | 写一次读多次 | 不允许 | 否 | 电信号
EPROM | 写多次读多次 | 紫外线擦除，脱机改写 | 否 | 电信号
E2PROM | 写多次读多次 | 电擦除，在线改写 | 能 | 电信号
Flash Memory | 写多次读多次 | 电擦除，在线改写 | 否 | 电信号
?

## Slide 48: 三、高性能的主存储器
EDRAM：增强型DRAM
  芯片内集成了一小块Cache，保存最后一次读操作所在行的全部内容
  刷新操作能够与Cache读操作并行进行
CDRAM：带Cache的DRAM
  包含的Cache比EDRAM更大，既能够作为真正的Cache使用，又可以用作支持串行存取数据块的缓冲器。
EDO RAM ：“扩展数据输出RAM”
  在完成当前内存周期前即可开始下一内存周期操作，所以在大量存取操作时，可以大大地缩短存取时间
SDRAM ：“同步DRAM”
  SDRAM与CPU之间的数据传送是同步的，在系统时钟控制下，CPU送地址和控制信号到SDRAM后，在经过固定数量的时钟周期后，SDRAM完成读或写操作，CPU不必等待。

## Slide 49: 三、高性能的主存储器
RDRAM (Rambus DRAM）
  采用垂直封装，所有引脚都在一边，使得存储器的装配非常紧凑。
  它与CPU之间传送数据是通过专用的RDRAM高速总线进行的，总线最多能寻址320块RDRAM芯片，传输率可达到500Mb/s
DDR SDRAM（双倍速率SDRAM），简称DDR。
  能在时钟触发沿的上、下沿进行数据传输
  DDR1支持预取2位，DDR2支持预取4位
  制造成本比SDRAM略高一些，远小于Rambus的价格

## Slide 50: SDRAM、DDR1-400和DDR2-533三者比较
DDR3：内存665MHz，数据1333Mbps

## Slide 51: 作业
P227：1，2，3，5，6，7，13

## Slide 52
The End !