## Slide 2: 第七章 控制器
本章小结
控制器的组成及指令的执行
7.1
数据通路和指令的执行过程
7.2
硬布线控制器
7.3
微程序控制器
7.4

## Slide 3: 7.4 微程序控制器
微程序控制的基本概念和工作原理
简单微程序控制器的设计
微程序设计技术
微程序控制方式下模型机的设计实例
模型机微程序设计
微程序控制器与硬布线控制器的比较
一
二
三
四
五
六

## Slide 4: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
微程序设计思想：每条机器指令的功能都用一段相应的微程序来实现。
1、基本概念：
  微程序：微指令的有序集合，用于实现机器指令的功能。
  微指令：是一组微命令的集合，用于完成一个功能相对完整的操作。
  微命令：是组成微指令的最小单位，也就是控制实现微操作的控制信号。一般用于控制数据通路上门的打开/关闭，或者功能选择。
  微操作：指令执行时必须完成的基本操作。例如，PC→AR，PC+1→ PC，RAM→IR。

## Slide 5: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
1、基本概念：
  控制存储器：简称控存，用于存放所有指令的微程序，其中一个存储单元存放一条微指令。一般为ROM。
  微地址：微指令在控存中的地址。
  微地址寄存器μAR ：存放微地址的寄存器。
  微指令寄存器μIR ：存放从控存取出的微指令的寄存器。
  微周期：指从控存中取出并执行一条微指令所需要的时间，一般与一个机器周期相当。

## Slide 6: 微程序基本概念关系
控制存储器
1 | 0 | 1 | 1 | … | … | …
… |  |  |  |  |  | …
… |  |  |  |  |  | …
… |  |  |  |  |  | …
… |  |  |  |  |  | …
… |  |  |  |  |  | …
… | … | … | … | … | … | …
微地址
00H：
01H：
……
微指令
微指令
微指令
微程序
微命令
微指令
微指令
微指令
微程序
μAR
μIR

## Slide 7: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
2、微程序控制器的工作原理：
一条机器指令由一段微程序来解释实现 。
控制存储器中包含：
  取指令的微程序段：公操作（所有指令共用）
  各条指令的微程序段
取指令微程序段
MOV指令的微程序段
ADD指令的微程序段
SUB指令的微程序段
……
HALT指令的微程序段
控制存储器

## Slide 8: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
微程序控制的计算机工作过程：
开机
上电
产生
Reset
信号
置PC为第一条指令的地址
置μAR为取指令
微程序段的入口地址
取指令
分析指令
执行指令
执行取指令
微程序段
产生该指令的微程序入口地址→ μAR
执行该指令的微程序段
按顺序取微指令、执行微指令

## Slide 9: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
3、微程序控制器的组成
  其他部件均等同于硬布线控制器
  操作控制信号形成部件主要由以下3个部件构成：
  ①控制存储器CM
  ②微地址寄存器μAR
  ③微指令寄存器μIR

## Slide 10: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
4、微指令的一般结构
  控制字段：包含了一组微命令信号，用于控制完成本条微指令的操作。
  下址字段：用于指出后继微地址（下条微指令地址）的相关信息。
控制字段 | 下址字段

## Slide 11: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
后继微地址的生成方法：
自增1：后继微地址=当前微地址+1，用于顺序执行微程序的场合
下址字段产生：后继微地址由当前微指令的下址字段指定，用于微程序转移的场合。
  条件/无条件转移、微子程序调用
宏操作映射：由机器指令操作码产生该指令对应的微程序入口地址，主要用于指令译码。
  实现方法：MAPROM或者逻辑电路
微子程序返回地址：由微子程序寄存器和堆栈产生微子程序的返回地址，用于微子程序的返回。

## Slide 12: 一、微程序控制的基本概念和工作原理
问题：如何确定下一条微指令的地址来源？
增加判别测试字段，用于指明后继微地址的来源。
控制字段 | 判别测试字段 | 下址字段

## Slide 13: 二、简单微程序控制器的设计
微程序控制器的设计主要完成两个任务：
  产生正确的微命令；
  产生正确的微指令序列（即上述CPU状态转换序列）。
怎样采用微程序控制的方法来设计CPU呢？
简单微程序控制器的组成框图

## Slide 14: 二、简单微程序控制器的设计
1.确定指令系统
助记符 | 格式 | 操作码OP | 指令机器码 | 指令功能
ADD R0, 06H |  | 0101 |  | （R0）+ 06H→R0
JMP 04H |  | 1000 |  | 04H→PC
OP | ×× | DR
立即数 |  | 
0101 | 0000
0000 0110 | 
OP | ××××
转移地址 | 
1000 | 0000
0000 0100 | 

## Slide 15: 二、简单微程序控制器的设计
2.确定C
P
U的内部结构

## Slide 16: 二、简单微程序控制器的设计
3.分析每条指令的执行过程，画出微程序流程图
ADD指令：分为6个机器周期完成
  M0： PC→AR，PC+1→PC；（取指令地址）
  M1： RAM→IR, J1#；（取指令并译码）
  ADD·M2： PC→AR，PC+1→PC；（取指令第二字地址）
  ADD·M3： RAM→DA1；（取数据）
  ADD·M4： DR→DA2；（送寄存器数据）
  ADD·M5： DA1+DA2→DR；（计算并存结果）
JMP指令：分为4个机器周期完成
  M0： PC→AR，PC+1→PC；（取指令地址）
  M1： RAM→IR,J1#；（取指令并译码）
  JMP·M2： PC→AR，PC+1→PC；（取指令第二字地址）
  JMP·M3： RAM→PC；（取转移地址并执行转移）

## Slide 17: 二、简单微程序控制器的设计
微程序流程图

## Slide 18: 二、简单微程序控制器的设计
4.写出每条微指令所发送的微操作控制信号序列
取指令公操作：
  M0：PC-B#，B-AR，PC+1；
  M1：M-R# ，B-IR，J1#；
ADD指令：
  ADD·M2： PC-B# ，B-AR，PC+1；
  ADD·M3： M-R# ，B-DA1；
  ADD·M4：R0-B#，B-DA2；
  ADD·M5：ALUS3S2S1S0MCi（F=A加B），ALU-B#，B-R0；
JMP指令：
  JMP·M2： PC-B# ，B-AR，PC+1；
  JMP·M3： M-R# ，B-PC#，PC+1；

## Slide 19: 二、简单微程序控制器的设计
5.设计微指令格式
CPU的有限状态机只有8个状态，可能产生8个下址。
控制字段（24位） | 判别测试字段（1位） | 下址字段（3位）
J1#=0：后继微地址由指令译码器产生（该条指令的微程序入口地址）
J1#=1：后继微地址由当前微指令的下址字段产生
即8条微指令，控存8个单元

## Slide 20: 控制字段—控制信号定义
序号 | 控制信号 | 功能 | 序号 | 控制信号 | 功能
1 |  | 指令地址(PC)送总线 | 15 |  | 运算器ALU内容送总线
2 | B-AR | 总线内容打入地址寄存器 | 16 | Ci | ALU进位输入
3 | PC+1 | 程序计数器内容+1 | 17 | B-R0 | 总线内容打入R0寄存器
4 |  | 总线内容打入程序计数器 | 18 | B-R1 | 总线内容打入R1寄存器
5 | B-IR | 总线内容打入指令寄存器 | 19 | B-R2 | 总线内容打入R2寄存器
6 |  | 存储器写 | 20 | B-R3 | 总线内容打入R3寄存器
7 |  | 存储器读 | 21 |  | R0寄存器内容送总线
8 | S3 | 与Ci一起，选择ALU的运算功能 | 22 |  | R1寄存器内容送总线
9 | S2 |  | 23 |  | R2寄存器内容送总线
10 | S1 |  | 24 |  | R3寄存器内容送总线
11 | S0 |  | 25 |  | 写I/O端口（输出）
12 | M |  | 26 |  | 读I/O端口（输入）
13 | B-DA1 | 总线内容打入暂存器DA1 | 27 |  | 端口地址线（选中IO）
14 | B-DA2 | 总线内容打入暂存器DA2 | 28 |  | 指令译码器工作
序号 | 控制信号 | 功能 | 序号 | 控制信号 | 功能
1 |  | 指令地址(PC)送总线 | 15 |  | 运算器ALU内容送总线
2 | B-AR | 总线内容打入地址寄存器 | 16 | Ci | ALU进位输入
3 | PC+1 | 程序计数器内容+1 | 17 | B-R0 | 总线内容打入R0寄存器
4 |  | 总线内容打入程序计数器 | 18 | B-R1 | 总线内容打入R1寄存器
5 | B-IR | 总线内容打入指令寄存器 | 19 | B-R2 | 总线内容打入R2寄存器
6 |  | 存储器写 | 20 | B-R3 | 总线内容打入R3寄存器
7 |  | 存储器读 | 21 |  | R0寄存器内容送总线
8 | S3 | 与Ci一起，选择ALU的运算功能 | 22 |  | R1寄存器内容送总线
9 | S2 |  | 23 |  | R2寄存器内容送总线
10 | S1 |  | 24 |  | R3寄存器内容送总线
11 | S0 |  | 25 |  | 写I/O端口（输出）
12 | M |  | 26 |  | 读I/O端口（输入）
13 | B-DA1 | 总线内容打入暂存器DA1 | 27 |  | 端口地址线（选中IO）
14 | B-DA2 | 总线内容打入暂存器DA2 | 28 |  | 指令译码器工作

## Slide 21: 二、简单微程序控制器的设计
6.分配微地址，并编写微指令代码
指令译码器译码原理：
  输入：指令操作码OP=I7I6I5I4；
  输出：该指令的微程序入口地址=I4 10
所以
  ADD（OP=0101）入口=110
  JMP（OP=1000）入口=010
110
000
010
001
011
100
101
111

## Slide 22: 二、简单微程序控制器的设计
6.分配微地址，并编写微指令代码
微地址 | 微指令（状态） | 判别测试字段（J1#） | 下址字段
000 | M0：PCAR,PC+1 | 1 | 001
001 | M1：RAMIR,译码 | 0 | ×××
010 | JMP•M2：PCAR,PC+1 | 1 | 011
011 | JMP•M3：RAMPC | 1 | 000
100 | ADD•M3：RAMDA1 | 1 | 101
101 | ADD•M4：RdDA2 | 1 | 111
110 | ADD•M2：PCAR,PC+1 | 1 | 100
111 | ADD•M5：DA1+DA2Rd | 1 | 000

## Slide 23: 二、简单微程序控制器的设计
6.分配微地址，并编写微指令代码
微地址 | 微指令发出的微操作信号 | 判别测试字段（J1#） | 下址字段
000 | M0： PC-B#,B-AR,PC+1 | 1 | 001
001 | M1： M-R# ,B-IR,J1# | 0 | ×××
010 | JMP•M2：PC-B#,B-AR,PC+1 | 1 | 011
011 | JMP•M3：M-R#, B-PC#,PC+1 | 1 | 000
100 | ADD•M3： M-R#, B-DA1 | 1 | 101
101 | ADD•M4：R0-B#,B-DA2 | 1 | 111
110 | ADD•M2：PC-B#,B-AR,PC+1 | 1 | 100
111 | ADD•M5：S3S2S1S0MCi=100101, ALU-B#,B-R0 | 1 | 000

## Slide 24: 二、简单微程序控制器的设计
6.分配微地址，并编写微指令代码
微地址 | 微指令代码 | 判别测试字段（J1#） | 下址字段
000 | 011101100000001000001111 | 1 | 001
001 | 100111000000001000001110 | 0 | ×××
010 | 011101100000001000001111 | 1 | 011
011 | 101001000000001000001111 | 1 | 000
100 | 100101000000101000001111 | 1 | 101
101 | 100101100000011000000111 | 1 | 111
110 | 011101100000001000001111 | 1 | 100
111 | 100101110010000110001111 | 1 | 000

## Slide 25: 二、简单微程序控制器的设计
7. 微指令代码装入控制存储器的相应单元
微地址 | 微指令代码
000 | 76020F9 H
001 | 9C020E0 H
010 | 76020FB H
011 | A4020F8 H
100 | 940A0FD H
101 | 960607F H
110 | 76020FC H
111 | 97218F8 H

## Slide 26: 三、微程序设计技术
研究与应用微程序设计技术的目的：
  缩短微指令字长；
  减少控制存储器的容量；
  加快微程序的执行速度；
  便于微程序的修改与扩充；
  提高微程序设计的灵活性。
微指令由两部分构成：控制字段和下址字段
研究方法：
  控制字段设计技术：微指令的编译法
  下址字段设计技术

## Slide 27: 三、微程序设计技术
微指令的编译法
1
微指令下址字段设计方法
2
微指令格式的类型
3
控制存储器和动态微程序设计
4
毫微程序设计
5

## Slide 28: 1、微指令的编译法
（1）直接控制法
（2）全译码方式
（4）字段间接编译法
（3）字段直接编译法

## Slide 29: （1）直接控制法
控制字段的编码方法：每一位代表一个微命令（控制信号），编写微指令方法：直接控制
  如果要发出某个微命令：将控制字段中对应位，置有效，即打开其控制门
  如果不要发出某个微命令：将控制字段中对应位，置无效，即关闭其控制门
优点：无需译码，执行速度快；微程序较短。
缺点：微指令字长很长，占用控存容量大。

## Slide 30: （2）全译码方式
控制字段的编码方法：将所有的控制信号进行编码，作为控制字段。在执行微指令时，译码产生各个微命令。
  每条微指令只能发送1～2个微命令。
优点：微指令字长很短。
缺点：并行操作能力弱，微程序很长，执行速度慢
一般用于垂直微指令格式。

## Slide 31: （3）字段直接编译法
控制字段的编码方法：将控制字段分成若干段，每段通过编码/译码对应到各个控制信号。
优点：并行操作能力较强，字长较短
字段直接编译法的基本分段原则是：
  相斥性微命令分在同一字段内，相容性微命令分在不同字段内。
相斥性微命令：指在同一个微周期中不可能同时出现的微命令。
相容性微命令：指在同一个微周期中可以同时出现的微命令
可以提高信息位的利用率，缩短微指令字长
有利于实现并行操作，加快指令的执行速度
为何只有7个？

## Slide 32: 用字段直接编译法，重新设计微指令格式
24个控制信号中，将总线数据送目的部件的7个控制信号组成1个字段（BTO）编码和译码，将部件数据送总线的4个控制信号组成1个字段（OTB）编码和译码
11个控制信号：从直接控制的11位缩短到了字段直接译码的6位。
去掉了B-R1、 B-R2 、B-R3、R1-B# 、R2-B# 、R3-B#
微指令字长从28位缩短到了17位。
M16~M14 | M13~M11 | M10 | M9 | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2~M0
BTO | OTB | PC+1 | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Ci | J1# | 下址
编码+译码 | BTO | OTB
000 |  | 
001 | B-DA1 | ALU-B#
010 | B-DA2 | PC-B#
011 | B-IR | R0-B#
100 | B-AR | M-R#
101 | B-R0 | 
110 | M-W# | 
111 | B-PC# | 

## Slide 33: 字段直接编译法设计的微程序
110
000
010
001
011
100
101
111
微地址 | 微指令发出的微操作信号 | 判别测试字段（J1#） | 下址字段
000 | M0： PC-B#,B-AR,PC+1 | 1 | 001
001 | M1： M-R# ,B-IR,J1# | 0 | ×××
010 | JMP•M2：PC-B#,B-AR,PC+1 | 1 | 011
011 | JMP•M3：M-R#, B-PC#,PC+1 | 1 | 000
100 | ADD•M3： M-R#, B-DA1 | 1 | 101
101 | ADD•M4：R0-B#,B-DA2 | 1 | 111
110 | ADD•M2：PC-B#,B-AR,PC+1 | 1 | 100
111 | ADD•M5：S3S2S1S0MCi=100101, ALU-B#,B-R0 | 1 | 000

## Slide 34: 字段直接编译法设计的微程序
微地址 | M16~M14 | M13~M11 | M10 | M9 | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2~M0
 | BTO | OTB | PC+1 | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Ci | J1# | 下址
00H | 100 | 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 001
01H | 011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
02H | 100 | 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 011
03H | 111 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000
04H | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101
05H | 010 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111
06H | 100 | 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
07H | 101 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 000

## Slide 35: （4）字段间接编译法
编码方法：某字段的编码含意，除了其本身的编码外，还需要由另一字段来加以解释。也就是说，某一字段所产生的微命令，是和另一字段的代码联合定义出来的。
优点：进一步缩短微指令字长的一种编译法。
举例：用字段间接编译法，重新定义微指令格式
字段直接编译法
字段间接编译法
字段直接编译法
直接控制法
M15~M13 | M12~M11 | M10 | M9 | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2~M0
BTO | OTB | FUNC | FS | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Ci | 下址

## Slide 36: 用字段间接编译法，重新设计微指令
BTO 编码 | BTO 信号
000 | 
001 | B-DA1
010 | B-DA2
011 | B-IR
100 | B-AR
101 | B-R0
110 | M-W#
111 | B-PC
OTB 编码 | OTB 信号
00 | 
01 | ALU-B#
10 | PC-B#
11 | M-R#
FUNC 编码 | FS=0 | FS=1
0 | PC+1 | 
1 | J1# | R0-B#

## Slide 37: 字段间接编译法设计的微程序
110
000
010
001
011
100
101
111
微地址 | 微指令发出的微操作信号 | 下址字段
000 | M0： PC-B#,B-AR,PC+1 | 001
001 | M1： M-R# ,B-IR,J1# | ×××
010 | JMP•M2：PC-B#,B-AR,PC+1 | 011
011 | JMP•M3：M-R#, B-PC#,PC+1 | 000
100 | ADD•M3： M-R#, B-DA1 | 101
101 | ADD•M4：R0-B#,B-DA2 | 111
110 | ADD•M2：PC-B#,B-AR,PC+1 | 100
111 | ADD•M5：S3S2S1S0MCi=100101, ALU-B#,B-R0 | 000

## Slide 38: 字段间接编译法设计的微程序
微地址 | M15~M13 | M12~M11 | M10 | M9 | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2~M0
 | BTO | OTB | FUNC | FS | S3 | S2 | S1 | S0 | M | Ci | 下址
00H | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001
01H | 011 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
02H | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011
03H | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000
04H | 001 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
05H | 010 | 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
06H | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
07H | 101 | 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 000

## Slide 39: 实验模型机的微指令格式定义(24位)
M23:21 （3） | M20:18 （3） | M17:15 （3） | M14 （1） | M13:8 （6） | M7 (1) | M6:0 （7）
BTO | OTB | FUNC | FS | S3:0 M Ci | 空 | MA6:0
字段直接编译法
字段间接编译法
字段直接编译法
直接控制法

## Slide 40: 实验模型机微指令字段编码表
编码+译码 | BTO | OTB | FUNC | 
 |  |  | FS=1 | FS=0
000 | 空 | 空 | PC+1 | 空
001 | B-DA1(t4) | ALU-B# (t2) | J 1# (t2) | M-W# (t3)
010 | B-DA2(t4) | 299-B# (t2) | J 2# (t2) | M_R# (t2)
011 | B-IR(t3) | SR-B# (t2) | J 3# (t2) | I/O-W# (t3)
100 | B-DR(t4) | DR-B# (t2) | J 4# (t2) | I/O_R# (t2)
101 | B-SP( t4) | SI-B# (t2)* | J5# (t2) | INT_R# (t2)
110 | B-AR(t3) | SP-B# (t2)* | CyCn# (t2) | INT_E# (t2)
111 | B-PC# (t4) | PC-B# (t2) | CyNCn# (t2) | 
字段间接编译法
字段直接编译法
字段直接编译法

## Slide 41: 2、微指令下址字段设计方法
（1）
微程序入口地址的产生
微指令下址字段设计方法
（2）
下址字段的设计方法

## Slide 42: （1）微程序入口地址的产生
微程序入口地址的产生：由指令译码器实现
  微程序控制器中的指令译码器的功能：就是根据指令操作码来产生该指令的微程序入口地址。
实现方法：
  映射存储器（MAPROM）：把机器指令的操作码当做MAPROM的地址，读出的MAPROM的数据就是该指令对应的微程序入口地址。（时序逻辑电路）
  逻辑电路：逻辑电路的输入是机器指令的操作码，输出就是其微程序入口地址。 （组合逻辑电路）

## Slide 43: （1）微程序入口地址的产生
举例：前述的包含两条指令的指令系统
  ①采用MAPROM方法：
    ADD的操作码=0101，入口地址=110，则在MAPROM的5号单元地址中写入 6 即可；
    JMP的操作码=1000，入口地址=010，则在MAPROM的8号单元地址中写入 2 即可；
  可以扩展指令条数到16条
MAPROM | 
0000 | 
0001 | 
0010 | 
0011 | 
0100 | 
0101 | 110
0110 | 
0111 | 
1000 | 010
…… | …….
1111 | 

## Slide 44: （1）微程序入口地址的产生
  ②采用逻辑电路方法：
    输入：指令操作码OP=I7I6I5I4；
    输出：该指令的微程序入口地址=I4 10
  只能包含2条指令，如果需要扩充到16条呢？
    输入：指令操作码OP=I7I6I5I4
    输出：该指令的微程序入口地址=I7I6I5I4 00
控制存储器（CM） | 
000000 | 
000001 | 
000010 | 
000011 | 
…… | ……
010100 | 
010101 | 
010110 | 
010111 | 
…… | ……
100000 | 
…… | ……
100011 | 
…… | ……
111110 | 
111111 | 
OP=0000的指令微程序
ADD指令的微程序
JMP指令的微程序
取指令微程序

## Slide 45: （1）微程序入口地址的产生
举例：实验模型机的7位微程序入口地址产生方法：
  采用逻辑电路方法：在发送J1#的那条微指令周期的T4节拍进行指令译码
  输入：指令操作码6位 I7 I6 I5 I4 I3 I2
  输出：
    当I7 I6≠11时，微程序入口地址=MA6 MA5 MA4 I7 I6 I5 I4；
    当I7 I6=11时，微程序入口地址的逻辑表达式是MA6 1 MA4 I5 I4 I3 I2。
    MA6~ MA0是发送J1#的那条微指令的下址字段

## Slide 46: （2）下址字段的设计
A.计数器方式
下址字段的设计
B.判定方式（下址字段法）

## Slide 47: A.计数器方式
在微程序控制器中设置一个微程序计数器μPC；由μPC来提供后继微地址
  在顺序执行微指令时，μPC自动+1。
  遇到转移微指令时，由微指令给出转移微地址，置入μPC。
微指令的格式有两种：
0 | 控制字段
1 | 转移类型 | 下址字段（转移微地址）
非转移类的微指令格式
转移类的微指令格式

## Slide 48: A.计数器方式
优点：微指令字较短，便于编写微程序，后继微地址产生机构比较简单；
缺点：微程序较长，执行速度相对较慢

## Slide 49: B.判定方式（下址字段法）
微指令格式中设置一个字段用来指明下一条要执行的微指令地址，所以也称为下址字段法。
每一条微指令至少都是一条无条件转移微指令，因此不必设置专门的转移微指令。
  当微程序不产生分支时，后继微指令地址直接由微指令的下址字段给出；
  当微程序出现分支时，按判别测试字段和状态条件通过逻辑电路来形成后继微地址。
微指令格式：
控制字段 | 判别测试字段 | 下址字段

## Slide 50: 判定方式产生后继微地址的原理图
优点：可以实现快速多路分支，以提高微程序的执行速度，微程序在控制存储器中的物理分配方便，微程序设计灵活；
缺点：微指令字加长，形成后继微地址的结构比较复杂。

## Slide 51: 3、微指令格式的类型
水平型微指令
基本特征是：一条微指令能控制数据通路中多个功能部件并行操作。
优点：一条微指令可同时发许多个微命令，且微指令控制字段直接控制，微指令执行效率高，速度快，灵活，各部件执行操作的并行能力强；编制的微程序比较短。
缺点：微指令字太长，明显地增加了控制存储器的横向容量。
控制字段一般采用直接控制法和字段直接控制法。

## Slide 52: 3、微指令格式的类型
垂直型微指令
采用完全编码的方法，将一套微命令代码化构成微指令。因此，一条微指令只能控制1～2种微操作，
垂直型微指令的格式
优点：比较直观，容易掌握和便于使用；微指令字短，减少了横向控制存储器的容量。
缺点：微指令要经过译码才能发出微命令，微指令的执行效率低，并行操作性比较差，增加了纵向微程序容量。
微操作码 | 源地址 | 目标地址 | 其他

## Slide 53: 4、控制存储器和动态微程序设计
控制存储器：一般由ROM构成，因为指令系统一般是固定的，微程序是解释执行指令的，因此微程序一般也是固定的，所以使用只读存储器来存放微程序。
动态微程序设计：在一台微程序控制的计算机中，假如能根据用户的要求改变微程序，那么这台机器就具有动态微程序设计功能。
  具有动态微程序设计功能的控制器的CM必须是可改写的存储器，如RAM或者E2PROM。
  动态微程序设计可以通过修改微程序来实现不同的指令系统，或者实现指令系统的扩充或调整。
  动态微程序设计的目的是使计算机能更灵活、更有效地适应于各种不同的应用场合。

## Slide 54: 5、毫微程序设计
将垂直型微指令设计和水平型微指令设计结合起来，采用两级微程序来实现指令系统：
  第一级为垂直微程序：用来解释机器指令，称为微程序并存放在称为微程序存储器的控存（一级控存）中。
  第二级为水平微程序，用来解释垂直微指令，并产生相应微命令，实现数据通路的控制。由于它是解释微程序的微程序，所以称为毫微程序，存放在称为毫微程序存储器的控存（二级控存）中。
  毫微程序设计使得微程序流的控制和微命令发出完全分离，微程序流控制由微程序级实现（垂直型微指令），而微命令则由毫微程序产生（水平型微指令）。

## Slide 55: 毫微程序控制器结构

## Slide 56: 六、微程序控制器与硬布线控制器的比较
比较内容 | 微程序控制器 | 硬布线控制器
工作原理 | 微操作控制信号事先以微程序的形式存放在控存中，执行指令时读出即可 | 微操作控制信号由组合逻辑电路根据当前的指令码、状态和时序，即时产生
执行速度 | 慢 | 快
规整性 | 较规整 | 繁琐、不规整
应用场合 | CISC CPU | RISC CPU
易扩充性 | 易扩充修改 | 困难

## Slide 57: 本章小结
控制器是计算机硬件的核心部件，是根据机器指令产生执行指令时全机所需要的操作控制信号，协调控制计算机各个部件有序工作。掌握重点：
1、控制器的功能：取指令、执行指令、分析指令
2、控制器的组成：
  专用寄存器：PC、IR、AR、DR、PSW
  指令译码器ID
  时序系统
  时序信号产生器（操作控制器）
3、指令的执行过程：由取指令阶段和执行阶段构成，取指令阶段的操作是公共的；而执行阶段的操作由指令操作码决定。不同的指令和不同的寻址方式，其执行过程是不一样的。

## Slide 58: 本章小结
4、控制器有两种设计方法：
  硬布线控制器：它是将指令执行时的各个机器周期的微操作信号用组合/时序逻辑电路来实现；速度快，但设计复杂繁琐，适合于RISC结构。
  微程序控制器：它是将机器指令根据其执行步骤分成若干条微指令，指令执行时从控制存储器中依次取出这些微指令，发出指令所需要的全部微操作控制信号，从而完成指令的执行。微程序控制器相对硬布线控制器速度慢，但设计比较规整，易于实现指令系统修改，适合于CISC结构。
    微程序控制器的组成和基本概念
    微程序设计技术

## Slide 59: 作业
P347:3、5、8、20、21（1）

## Slide 60
The End !